## Slide 1: Ipari robot vezérlése kézmozdulatokkal Államvizsga dolgozat 2023
Témavezető:
Dr. ing. Márton Lőrinc Dr. ing. Szántó Zoltán
Hallgató:
Vágási Zsolt-Ferenc
Notes: Köszöntök mindenkit, Vágási Zsolt vagyok, az dolgozatom címe Ipari robot vezérlése kézmozdulatokkal.
A vezető tanáraim Dr. Szántó Zoltán és Dr. Márton Lőrinc voltak

## Slide 2: Bevezető
Mik a robotkarok?
  Mechanikus szerkezetek, amelyek az emberi kar mozgását imitálják
  Felépítés: rögzített alap, csuklók, szegmensek, végberendezés.
  Előnyök: nagy pontosság, ismételhetőség, növelt hatékonyság
Vezérlés
  Direkt kinematika
  Inverz kinematika
Notes: Az ipari robotok egyre sokoldalubbak. Olyan szerkezetek, amely egy vagy több robotkarból állnak, alkalmasak nehéz fizikai munkák hatékony és pontos elvégzésére, emellett monoton munkák esetében sem csökken idővel a pontosságuk. Mik a robotkarok?
A robotkarok olyan mechanikus szerkezetek, amelyek a robotok fő mozgatóegységeit alkotják. A robotkarok részei, egy rögzített alap, csuklók, szegmensek és egy végberendezés, ami a robotnak a megfogó eszköze. Ez lehet többféle, például motorikus, vagy vákuumos.
A robotika egyik alap feladata a robotkarok megvezérlése. Ezt kétféleképpen lehet megközelíteni, az első, hogy direkt kinematikai feladatként tekintünk rá. Ez azt az elvet foglalja magába, hogy a robot csuklóinak szögéből és szegmenseinek hosszából meghatározzuk a végberendezés pozícióját a térben. A második, hogy inverz kinematikai feladatként tekintjük. Ez azt jelenti, hogy a végberendezés pozíciójából számoljuk vissza, hogy milyen szögeket kell a csuklók felvegyenek.

## Slide 3: Bevezető
Gesztusvezérlés
    Lehetővé teszi az embernek, hogy természetes és intuitív mozdulatokkal irányítsa a robotokat, vagy egyéb eszközöket.
Notes: A robotika egyik alap feladata a robotkarok megvezérlése. Ezt kétféleképpen lehet megközelíteni, az első, hogy direkt kinematikai feladatként tekintünk rá. Ez azt az elvet foglalja magába, hogy a robot csuklóinak szögéből és szegmenseinek hosszából meghatározzuk a végberendezés pozícióját a térben. A második, hogy inverz kinematikai feladatként tekintjük. Ez azt jelenti, hogy a végberendezés pozíciójából számoljuk vissza, hogy milyen szögeket kell a csuklók felvegyenek.

## Slide 4: Célkitűzések
Egy rendszer megvalósítása, ami képes egy kamera képe alapján a felhasználó mozdulatait lekövetni
A robot megfogó eszközeinek vezérlése kézmozdulatokkal
A követési folyamat leállítása kézmozdulattal
Notes: A dolgozatomban a cél egy olyan rendszer tervezése és megvalósítása volt, ami képes a felhasználó mozdulatait lekövetni, illetve egy ipari robotra illeszteni azokat. A vezérelt ipari robot mozgása le kellett tudja követni a felhasználó mozgását. Továbbá a rendszer funkciói közé kell tartozzon a robotkar végberendezéseinek vezérlése, illetve egy meghatározott kézmozdulat, ami leállítsa a követés folyamatát.

## Slide 5: Követelmény specifikáció
Notes: A fenti ábrán látható a rendszer használati esettdiagramja. Amint látható, a felhasználónak lehetősége van az alkalmazást elindítani, kiválasztani a követés módját (lehet szimmetrikus, hogyha a felhasználó és a robot iránya megegyezik, vagy lehet tükrözött, ha a felhasználó szemben áll a robottal), illetve tudja ki tudja választani, hogy milyen kameraképet akar látni. Ezután a felhasználó mozdulatokkal tudja a robot karjait irányítani, majd hogyha a karjait „X” alakzatba teszi, a követés leáll és a robot visszamegy egy előre meghatározott állapotba.

## Slide 6: Követelmény specifikáció
Funkcionális követelmények
  Kamerakép mutatása
  Vészleállítási gesztus
  A követés típusának kiválasztása (szimmetrikus vagy tükrözött)
  A Kinekt kamera terében csak egy felhasználó lehet
Nem funkcionális követelmények
  Windows alapú
  Kinect SDK
  WPF applikáció
  Wireless csatlakozás
Notes: A rendszer funkcionális követelményei közé tartozik, hogy kell mutatnia a képet, amiből a felhasználó ízületeiből adatokat nyerünk ki, a rendszernek rendelkeznie kell egy leállítási gesztussal, amivel biztonságosan meg lehet állítani a követést. Ezen kívül a felhasználónak ki tudja választani, a helyzetétől függően, hogy hogyan akarja, hogy a robot kövesse, ahogy azt az előbb is említettem.
A rendszer nem funkcionális követelményei, hogy Windows operációs rendszer kell a futásához, szükséges a Kinect SDK és azonos hálózaton kell legyen a robottal.

## Slide 7: A rendszer architektúrája
Notes: Ahogy az a fenti ábrán is látható, a rendszer két nagy részből áll. Az egyik a felhasználói interfész. Ez a része a rendszernek tartalmazza a kezelőfelületet és ez a rész felelős a felhasználó mozdulatainak a rögzítéséért. Ez áll a felhasználó számítógépéből és egy Kinect kamerából.
A másik része a rendszernek felel a robot vezérléséért. Ez áll egy szerverből és a dolgozatban használt Baxter robotból.

## Slide 8: Baxter Robot
Robot vezérlése
  Baxter robot
  ROS operációs rendszer
Notes: Ahogy az a rendszer architektúrájában látszik, a rendszerben egy Baxter robotot használtam. Ezt kellett megvezérelni. A Baxter egy kétkarú ipari robot, karonként hét szabadságfokkal. A Baxter egy kooperatív robot, ami annyit jelent, hogy ezt a robotot, kifejezetten az emberek közötti munkára tervezték. Rendelkezik különféle biztonsági funkciókkal, ezek közül a legfontosabb, hogy érzékeli a körülötte lévő embereket, tárgyakat és érzékeli, hogyha valamivel vagy valakivel nem tervezett kontaktusba kerül, ilyenkor leállítsa a folyamatot, amit épp végez. A Baxter roboton Robot Operating System vagy ROS fut.

## Slide 9: Kinect kamera
Kézmozdulatok felismerése
  Skeletal tracking
  Ízületek szögeinek kinyerése (direkt geometriai feladat)
  Felhasználó keze állapotának felismerése
  Leállító gesztus
Notes: A felhasználó mozdulatainak felismeréséhez egy Kinect kamerát használtam. A robot vezérlésére direkt geometriai feladatként tekintettem. Habár az inverz kinematikai megoldás nagyobb pontosságot biztosított volna, viszont így sok esetben nem egyezett volna meg a robot és a felhasználó mozgása. A direkt geometria alkalmazásával ez elérhető, viszont így nem volt lehetőségem mind a lehetséges hét csuklót vezérelni, ehelyett csak négyre volt elegendő információm.

## Slide 10: Megvalósítás
Robot Joints | User joints -> Kinect
left_s1 | shoulder_left
left_s0 | shoulder_left
left_e1 | elbow_left
left_e0 | elbow_left
Robot csuklói -> Felhasználó ízületei
Notes: A fenti táblázatban látható, hogy a robot melyik csuklója és a Kinect kamera által érzékelt ízületek vannak egymásnak megfeleltetve

## Slide 11: Megvalósítás
Felhasználó ízületeiből kinyert szögek feldolgozása
  Felhasználó jobb könyökének szögei
  Baxter right_e0 csukló szögei
  Szögek átalakítása
Notes: Miután a szögeket kinyertem, át kellett alakítani, egy olyan formába, amit a Baxter robot felismer és amivel vezérelni lehet azt. Ehhez minden csuklóra kellett egy képlet, amivel át tudtam alakítani. Ezt úgy oldottam meg, hogy lemértem a végpontokat, amit az átlagfelhasználó meg tud tenni mindenik csuklón, majd ugyanezeket a pozíciókat a roboton és ezekből számoltam egy egyenest. A fenti ábrán látható a könyök egyenlete.

## Slide 12: Megvalósítás
Komponensek közötti kommunikáció
  Kompatibilitási probléma
  Egy köztes szerver használata
  Két párhuzamos szál használata
  Párhuzamos kommunikáció a robottal és a felhasználói résszel
  ROS és ZMQ használata
Notes: A Baxter robot és a Kinect-et használó eszköz sajnos nem volt egymással kompatibilis. Mivel a Baxter robot vezérlésére használt könyvtár Python 2.7 alapú és a Kinect SDK pedig Windowson fut, ezért szükségem volt egy köztes szerver beiktatására, ami egyszerre tud a két komponenssel kommunikálni. Ez egy ROS csomópontként működik, ami így megkapja a Baxter adatait és a felhasználó eszközével pedig ZMQ-n keresztül kommunikál.

## Slide 13: Megvalósítás
Parancsokat fogadó szál
  A felhasználótól érkező parancsokat fogadja és feldolgozza
  Request/Reply minta
Notes: A rendszerben történő kommunikáció két szálon van megoldva. Az első szál feladata, hogy a felhasználótól érkező parancsokat begyűjtse és vezérelje a robotot aszerint

## Slide 14: Megvalósítás
Publikáló szál
  A Robot adatait folyamatosan publikálja
  Publish/Subscribe minta
Notes: A második szál pedig a robottól érkező adatokat publikálja a feliratkozott kliensek felé.

## Slide 15: Mérések
Adott mozdulatok elvégzése és párhuzamosan a robot paramétereinek mentése
Vezérelt csuklók:
  right_s0, right_s1, right_e0, right_e1
Nem vezérelt csuklók:
  right_w0, right_w1, right_w2
Notes: A rendszer kivitelezésében tesztelés szempontjából lemértem egy előre meghatározott mozgás sorozat alatti paramétereket. Ezek láthatóak az ábrán. Jól kivehető a négy csukló, amiket meg tudtam vezérelni. Az első, illetve utolsó kettő diagram a mozdulatok szerint változik, míg a középső három véletlenszerű és zajos.

## Slide 16: Felhasználói felület
Egyszerű kezelő felület
Követés típusának kiválasztása
Kamera kép kiválasztása
Notes: Fent látható a rendszer felhasználói felülete, ami viszonylag egyszerű. Itt tudja a felhasználó kiválasztani, hogy milyen legyen a követés típusa, illetve, hogy a Kinect melyik kamerájának képét akarja látni. Ezek kiválasztása után látható a kiválasztott kamerakép

## Slide 17: Következtetések
Megvalósítások
  Felhasználó követése
  Megfogó eszköz vezérlése kézmozdulattal
  Vészleállítási gesztus
Fejlesztési lehetőségek
  Pontosság javítása
  Felhasználók elmentése
  Arcfelismerés használata
  Webszerver használata
Notes: A rendszert lehet még többféleképpen is fejleszteni. Az egyik ilyen, hogy több ízület adatait kinyerjük, így egy még pontosabb követést tudnánk elérni, a másik, a felhasználók elmentése és az arcfelismerés használata ezek azonosításához, a harmadik, pedig egy webszerver használata, amivel akárhonnan használható lenne a rendszer.